Электрический моторизованный нижний фиксатор

для калиток и ворот от Locinox - ELECTRADROP

Руководство

- Введение

Применение данного устройства позволяет, например, снизить ветровую нагрузку на приводы распашных ворот и калиток.

Если одна из створок оборудована притвором, то будет достаточно установить одно устройство ELECTRADROP на эту створку ворот. Если обе створки открываются и закрываются независимо, то необходимо устанавливать свой ELECTRADROP на каждую створку.

- Содержимое упаковки изделия

В составе изделия поставляются следующие наименования:

- само устройство с 5-ю метрами соединительного кабеля 5х0,5 кв.мм.

- три ключа от цилиндрового замка

- пластиковая заглушка отверстия для крепления цилиндра замка

(заглушка обычно уже установлена в отверстие)

Перед началом монтажа убедитесь в наличии всех этих элементов и отсутствии на них повреждений.

- Характеристики ELECTRADROP

• Electradrop – это автоматический фиксатор специально разработанный для уличного применения совместно с автоматическими приводами ворот и калиток.

• Корпус изделия выполнен из алюминия и нержавеющей стали, из нержавеющей стали изготовлен и шток фиксатора.

• Защищенное от кражи и вандализма исполнение.

• Легкое открытие при аварии питания путем разблокировки замка ключом. После этого корпус Electradrop со штоком поднимается рукой вверх на 120 мм.

• Тип замка: личинка европрофиль 27/10 (код Locinox: 3012G21Z).

• Electradrop необходимо подключить к выходу сигнальной лампы (мигающей лампочки) или напрямую к плате управления. Этот сигнал должен включаться с опережением минимум на 3 секунды перед началом цикла открывания.

Если сигнал пульсирующий: шток начнет выдвигаться через 2 секунды после прекращения сигнала.

Если сигнал постоянный: шток начнет выдвигаться сразу после прекращения сигнала.

• Выход штока фиксатора: 115 мм.

• Диаметр штока фиксатора: 20 мм.

• Быстрый монтаж при помощи элементов Quick-Fix.

• Обнаружение препятствия: если в процессе выдвижения штока будет обнаружено препятствие, оказывающее обратное давление более 18 кг, шток будет автоматически остановлен в этой позиции.

• Фиксатор имеет механизм для определения положения штока  (два черных провода или один черный и второй белый провода в соединительном кабеле поз. 3 и 4; замкнуто, если шток полностью втянут).

• Дополнительные опции: наземный уловитель штока Locinox типа OGS или EGS.

• Фиксатор устанавливается вертикально.

• Питание от источника постоянного тока Locinox 24В/25Вт.

- Электрические спецификации

При подключении к блоку питания Locinox DC-POWER-24V/25W

| Напряжение | 24В DC (соблюдение полярности) |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 25 Вт |
| Потребляемая мощность в покое | 0,2 Вт |
| Класс изоляции | □ |
| Максимальное напряжение на контактах реле 3-4 | 200В (DC или пик AC) |
| Максимальный ток на контактах реле 3-4 | 1А (DC или пик AC) |
| Максимальная мощность на контактах реле 3-4 | 20 Вт (любая комбинация, ток и напряжение не должны превышать своих ограничений) |

- Временные диаграммы

Исходя из представленных рисунков, шток начинает втягивание через 3 секунды после начала управляющего сигнала и остается убранным на всем протяжении действия этого сигнала.

Шток фиксатора начинает движение вниз сразу же по окончании сигнала, если сигнал является постоянным, или через 2 секунды после окончания сигнала, если сигнал является пульсирующим.

Инсталляторы должны учитывать этот факт при выборе схемы управления фиксатором для исключения выхода штока в неподходящий момент.

- Установка фиксатора

Шаг 1. Подготовка ворот – сверление отверстий по разметке.

Шаг 2. Разблокировка замка ключом и удаление цилиндра.

Шаг 3. Протяжка соединительного кабеля внутри профиля створки ворот.

Шаг 4. Закрепление фиксатора на створке ворот.

Шаг 5. Установка цилиндра замка на место.

Шаг 6. Установка улавливателя штока Locinox OGS.

- Электрические соединения

Выбор типа управляющего реле: зависит от вида сигнальной лампы в вашей системе. Например, если у вас сигнальная лампа на 230В, вы должны использовать реле также на 230В.

Назначение проводов в соединительном кабеле:

| 1 | Коричневый | +24В DC от блока питания |
| --- | --- | --- |
| 2 | Серый | Управляющий сигнал «+» от реле |
| 3 | Черный | Состояние штока фиксатора (использовать не обязательно) (замкнуты – шток втянут полностью) |
| 4 | Черный/Белый |  |
| 5 | Синий | -24В DC от блока питания |
| Контрольный сигнал | Провода подключаются параллельно сигнальной лампе привода ворот |

Рис.1. Упрощенная схема проверки работы фиксатора «на столе».

Данная схема позволяет убедиться в работоспособности устройства и познакомиться с принципом его работы.

Устройство поставляется с выдвинутым штоком.

После подачи напряжения на контакты 1 и 5 ничего не происходит.

При наличии напряжения на контактах 1 и 5 подаем напряжение на контакт 2 - происходит втягивание штока. Шток остается в поднятом положении, пока на контакте 2 остается напряжение.

При снятии напряжения с контакта 2 шток выдвигается вниз и остается там, пока снято напряжение с контакта 2.

Для обеспечения правильной работы устройства ELECTRADROP в следующих условиях:

- открытие и закрытие створок ворот в крайние или промежуточные положения в ручном режиме (брелком/кнопкой)

- открытие и закрытие створок ворот в автоматическом режиме по таймеру

- открытие и закрытие створок ворот с использованием фотоэлементов

необходимо применение дополнительного устройства – GATESWITCH.

GATESWITCH - это регулируемый геркон с полной группой «сухих» контактов (НО-С-НЗ). На корпусе геркона установлен светодиод, который при подаче напряжения включается при полном закрытии створок ворот. Он устанавливается врезным способом в опорный профиль ворот, а его магнит крепится на створку ворот.

GATESWITCH позволяет держать шток фиксатора втянутым все время, пока створки ворот находятся в открытом положении во всех перечисленных выше случаях.

Рис.2. Схема совместной работы устройств ELECTRADROP и GATESWITCH

Данная схема обеспечивает корректную работу ELECTRADROP во всех возможных ситуациях. Управляющий сигнал поступает от сигнальной лампы напряжением 220В, в связи с этим используется промежуточное реле.

Исходное состояние: створки ворот закрыты, шток фиксатора выдвинут, на контакты 1 и 5 подано напряжение.

Начало цикла открывания: на первом этапе напряжение на контакт 2 попадает через промежуточное реле, которое включается от управляющего сигнала. При этом происходит втягивание штока, и он остается в таком положении, пока на контакте 2 есть напряжение. Створки начинают движение, при этом на контакт 2 дополнительно попадает напряжение через устройство GATESWITCH. Т.о., если даже управляющий сигнал пропадет на время по любой причине, на контакте 2 останется напряжение, т.е. шток останется втянутым.

Окончание цикла открывания: створки закрываются в крайнее положение, устройство GATESWITCH при этом снимает напряжение с контакта 2. Шток остается втянутым пока мигает сигнальная лампа, после этого он выдвигается вниз.

Способы получения управляющего сигнала

Ниже опишем способы получения управляющего сигнала.

Первый вариант. Напряжение +24В берем с блока питания Locinox, от которого питается ELECTRADROP. Через рабочие разомкнутые контакты промежуточного реле подключаем это напряжение на контакт 2 фиксатора (серый провод). Смотри рисунок 2. На управляющие контакты промежуточного реле подключаем выход на сигнальную лампу (например, контакты W-E с платы управления CAME или входы на самой сигнальной лампе). Поскольку это напряжение составляет 230В, то промежуточное реле тоже должно быть рассчитано на 230В. Реле и блок питания Locinox могут быть установлены, например, в одном боксе PB-1 от Locinox.

Второй вариант. Обходимся без промежуточного реле. Напряжение  +24В для подачи на контакт 2 фиксатора (серый провод) берем с выхода индикатор «Ворота открыты» (контакты 5-10 платы управления CAME ZF1).

В любом случае управляющий сигнал должен обеспечивать подъем штока фиксатора до начала цикла открытия ворот.

В каждом случае установки устройства ELECTRADROP вопрос выбора управляющего сигнала должен решаться путем глубокого анализа всего применяемого в проекте оборудования. При необходимости звоните в техническую поддержку.

8. Часто задаваемые вопросы

Что случится, если выдвижной шток встретит на своем пути препятствие?

Благодаря внутренней схеме обнаружения препятствий шток фиксатора перестанет выдвигаться, как только наткнется на сопротивление более 18 кг.

Что случится при неисправности питания (кабеля) фиксатора?

Шток фиксатора останется в текущем положении.

Как разблокировать фиксатор при аварии питания?

Фиксатор можно разблокировать при помощи цилиндрового замка. После поворота ключа можно будет поднять вверх корпус фиксатора вместе с выдвижным штоком на 120 мм.

Что будет, если выдвижной шток замерзнет с водой в отверстии улавливателя?

Должны быть приняты меры для отвода воды из отверстия улавливателя (дренаж).

Но такое, все же, может произойти…

Написать ответ!!!